Приложение М-Л

ИТЦ ООО «ЭПУ Сервис»

Расширенный перечень параметров СУ ЭЦН с учетом информации ЧП и датчика ТМС для выдачи с контроллеров СУ на верхний уровень ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз»

Протокол Modbus «ЛУКОЙЛ» для  КСУ-3

Редакция «Завод вентильных двигателей»

версия 1.07.03  (2019-08-07)

Для ПО КСУ-3 версии 170822.064  и  выше

# Термины, определения, сокращения

| СУ | Станция управления |
| --- | --- |
| ПИВ | Протокол информационного взаимодействия |
| КС | Контрольная сумма |
| «СУВД» «Ритэкс» | Наименование станций управления, выпускаемых ООО ЭПУ-ИТЦ (бывший ООО "РИТЭК-ИТЦ"), предназначенных для работы в составе приводов на основе вентильных электродвигателей установок погружных центробежных и винтовых насосов. |
| КСУ-3 | Контроллер станции управления СУ «Ритэкс» |
| Modbus протокол «ЛУКОЙЛ» | Протокол на основе документа «Расширенный перечень параметров СУ ЭЦН с учетом информации ЧП и датчика ТМС для выдачи с контроллеров СУ на верхний уровень ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз»" |

# Введение

В контроллере КСУ-3 станции управления (СУ) «Ритэкс» частично реализована поддержка протокола информационного взаимодействия (ПИВ) "Расширенный перечень параметров СУ ЭЦН с учетом информации ЧП и датчика ТМС для выдачи с контроллеров СУ на верхний уровень ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз»",  далее по тексту «Modbus-протокол ЛУКОЙЛ».

В версии протокола «ЛУКОЙЛ» контроллера КСУ-3 обеспечивается доступ только к параметрам, используемых в работе СУ «Ритэкс».

# Условные обозначения

В таблицах, используется следующие условные обозначения:

Строки таблиц, не выделенные цветом – параметры, чтение или запись которых реализована в КСУ-3.

Строки таблиц, выделенные серым цветом – параметры, чтение или запись которых не реализована в КСУ-3.

Строки таблиц, выделенные желтым цветом – это параметры, отсутствующие в стандартном протоколе MODBUS-ЛУКОЙЛ (неиспользуемые или зарезервированные адреса). Параметры использованы Заводом вентильных двигателей для расширения перечня параметров стандартного протокола MODBUS-ЛУКОЙЛ.

Зеленым отмечены изменения по отношению к протоколу, поддерживаемому в стабильной версии ПО КСУ-3 (150318.162).

Синим отмечены изменения внесенные в последнюю редакцию документа.

# Особенности реализации протокола «ЛУКОЙЛ» в контроллере КСУ-3

## Совместимое с протоколом ЛУКОЙЛ программное обеспечение КСУ-3

Протокол «ЛУКОЙЛ» поддерживается программным обеспечением контроллера КСУ-3 в версиях 150318.162 и выше.

Данный документ содержит описание протокола «ЛУКОЙЛ» для опытной версии ПО КСУ-3 170822.064

Номер версии ПО см. в меню контроллера «Оборудование».

Получить последнюю версию ПО контроллера КСУ-3 можно по адресу в интернете http://lukoil-epu.ru/support/software/suvd  или в службе Сервиса Завода вентильных двигателей

Для работы СУ с последней версией прошивки контроллера КСУ-3 может потребоваться обновление ПЗУ платы ПУ-ПЧ. Для уточнения этой информации необходимо связаться со службой сервиса Завода вентильных двигателей.

## Настройка работы протокола  Modbus  «ЛУКОЙЛ» в контроллере КСУ-3

Настройка протокола Modbus «ЛУКОЙЛ» производится через меню контроллера КСУ-3

1. Ввести пароль "Технолог" (8991)

2. Перейти в пункт меню: Оборудование > Модбас

3. Выбрать протокол «ЛУКОЙЛ» (2)

4. Настроить Modbus-адрес контроллера

5. Настроить параметры линии.

## Поддерживаемые функции протокола Modbus

## В протоколе Modbus  «ЛУКОЙЛ» контроллера КСУ-3 реализованы следующие функции: 2, 3, 4, 5, 6, 16

## Ответы КСУ-3 при попытке доступа  к нереализованным регистрам

Ответы на запросы функций 3, 4:

[Адрес][функц.][02][00][00][00][00][КСм][КСс]

в скобках приведены значения байт посылки ответа на запрос

здесь:

Адрес 	–  Modbus-адрес контроллера КСУ-3

Функц.- номер функции

КСм 		–  младший байт контрольной суммы

КСс  		– старший байт контрольной суммы

Ответ на запрос функции 6:  повторяет запрос.

# Реализация Modbus-протокола «ЛУКОЙЛ» в контроллере "КСУ-3"

Раздел содержит таблицы, в левой части которых приводится перечень регистров  со значениями параметров и уставок, входящих в протокол  «ЛУКОЙЛ», в правой –  колонки, указывающие их реализацию  в протоколе контроллера КСУ-3 СУ «Ритэкс». Регистры, доступ к которым (чтение или запись) может быть осуществлен, отмечены знаком "+", в случае отсутствия доступа (реализации) –  отмечены серым цветом.

## Перечень параметров СУ ЭЦН для выдачи с контроллеров СУ на верхний уровень системы телемеханики СТМК на объектах ТПП «Когалымнефтегаз»

Станция управления (далее - СУ) должна поддерживает протокол Modbus RTU типа 8N1 (8 бит данных, без паритета, 1 стопо-вый) при использовании интерфейсов RS485.

Допустимые скорости передачи: 2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/76800/115200 bps

Контроль достоверности данных осуществляется использованием кода CRC16, передаваемого в конце каждой посланной посылки. Продолжительность интервала тишины между посылками не менее времени передачи 3,5 символов при данной скорости передачи в сети.

## Карта Modbus регистров

Перечень и описание Modbus регистров для СУ приведены в таблице 1.

## Функция 2В - чтение идентификационной информации

СУ поддерживает работу функции 2В - чтение идентификационной информации оборудования. Пример запроса идентификационной информации приведен в таблице 5. Пример ответа на запрос идентификационной информации приведен в таблице 6.

## Сообщения об ошибках

Если СУ не может обработать полученный запрос, выдается сообщение об ошибке в формате:

- адрес подчиненного

- функция (старший разряд установлен в единицу)

- код ошибки (1 байт)

- расширение кода ошибки (2 байта)

- контрольная сумма (CRC 16)

Перечень возможных кодов ошибок приведен в таблице 7.

## Реализация дополнительных регистров, отсутствующих в протоколе «ЛУКОЙЛ»

В реализацию протокола в КСУ-3 Введены дополнительные регистры, отсутствующе в оригинальном протоколе «ЛУКОЙЛ»:

- для параметров – регистры, начиная 0160h

- для уставок – регистры, начиная с 0460h

## Реализация функций, отсутствующих в протоколе «ЛУКОЙЛ»

Введена поддержка функции 01h для чтения битовых значений команды «Включить/выключить двигатель»

| Данные протокола ЛУКОЙЛ | Реализация протокола в КСУ-3 |
| --- | --- |
| Адрес регистра, hex | Наименование | Диапазон, dec | Дискретность | Примечание | "+"- реализован " " - не реализован | Примечание |
|  |  |  |  |  | Чтение |  |  |
| Текущие параметры (функция 04h - чтение) |
| 00F9 | Текущий режим СУ | - | 1 | см. таблицу 2 | + |  |  |
| 00FA | Время СУ (месяц, день) | - | 1 |  | + |  | формат ответа: Адрес,04,Мес,День,КСм,КСс |
| 00FB | Время СУ (час, год) | - | 1 |  | + |  | формат ответа: Адрес,04,Сек,Мин,КСм,КСс |
| 00FC | Время СУ (секунды, минуты) | - | 1 |  | + |  |  |
| 00FD | Таймер СУ (часы) | 0-65535 | 1 | Время с момента запуска или останова СУ. |  |  |  |
|  |  |  |  | Время до момента запуска или останова СУ | + |  |  |
| 00FE | Таймер СУ (минуты, секунды) | - | - |  |  |  |  |
| 00FF | Состояние СУ | - | - | см. рисунок 1 | + |  |  |
| 0100 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0101 | Сопротивление изоляции, кОм | 0-10000 | 1 |  | + |  |  |
| 0102 | Напряжение Uab, В | 0-500 | 1 |  | + |  | Линейное напряжение сети фаз (ab) |
| 0103 | Напряжение Ubc, В | 0-500 | 1 |  | + |  | Линейное напряжение сети фаз (bc) |
| 0104 | Напряжение Uac, В | 0-500 | 1 |  | + |  | Линейное напряжение сети фаз (ca) |
| 0105 | Ток Ia, A | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + |  | Ток двигателя фаза A |
| 0106 | Ток Ib, A | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + |  | Ток двигателя фаза B |

| Данные протокола ЛУКОЙЛ | Реализация протокола в КСУ-3 |
| --- | --- |
| Адрес регистра, hex | Наименование | Диапазон, dec | Дискретность | Примечание | "+" - реализован " " - не реализован | Примечание |
|  |  |  |  |  | Чтение |  |  |
| Текущие параметры (функция 04h - чтение) |
| 0107 | Ток Ic, A | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + |  | Ток двигателя фаза C |
| 0108 | COS ϕ | 0,000... 1,000 | 0,001 |  | + |  |  |
| 0109 | Загрузка ПЭД % | 0,0 - 500,0 | 0.1 |  | + |  | Отношение номинального тока двигателя к текущему току двигателя |
| 010A | Напряжение Ua, В | 0-350 | 1 |  | + |  | Напряжение сети фазы a |
| 010B | Напряжение Ub, В | 0-350 | 1 |  | + |  | Напряжение сети фазы b |
| 010C | Напряжение Uc, В | 0-350 | 1 |  | + |  | Напряжение сети фазы c |
| 010D | Выходная частота, Гц | 0,0-100.0 | 0,1 | Отрицательное значение частоты соответствует обратному направлению вращения | + |  | Не содержит отрицательных величин |
| 0160 | Частота вращения двигателя, об/мин | 0-9999 | 1 | Регистр не входит в протокол ЛУКОЙЛ, является расширением реализации протокола в КСУ-3 | + |  | Регистр не входит в протокол ЛУКОЙЛ, является расширением реализации протокола в КСУ-3 |
| 010E | Выходной ток ПЧ, А | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + |  | Среднефазный ток на выходе ПЧ |
| 010F | Напряжение в звене постоянного тока ПЧ. В | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0110 | Температура радиатора ПЧ. °С | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 0111 | Дисбаланс токов, % | 0.0-6553.5 | 0,1 |  | + |  |  |
| 0112 | Дисбаланс напряжений, % | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + |  |  |
| 0113 | Чередование фаз | 0-1 | 1 | 0 - «ABC» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 -«СВА» |  |  |  |
| 0114 | Частота турбинного вращения. Гц | 0,0 - 48,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 0115 | Состояние двери шкафа СУ | 0-1 | 1 | 0 - «закрыта» | + |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «открыта» | + |  |  |
| 0116 | Активная выходная мощность, кВт | 0-65535 | 1 |  | + |  | Для станций, оборудованных внешним электросчётчиком. |
| 0117 | Полная выходная мощность, кВА | 0-65535 | 1 |  | + |  | Для станций, оборудованных внешним электросчётчиком. |
| 0118 | Выходное напряжение ПЧ, В | 0-65535 | 1 |  | + |  | Среднефазное напряжение на выходе СУ |
| 0119 | Выходное напряжение ТМПН, В | 0-65535 | 1 |  | - |  | Не реализовано |
| Текущие параметры погружной телеметрии и внешних наземных датчиков: |
| 011A | Температура на приёме насоса, °С | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  |  |
| 011B | Температура масла двигателя, °С | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  |  |
| 011C | Вибрация X, g | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  | Единицы измерения (g или м/c2) определяются уставкой регистра 0367h |
| 011D | Вибрация Y, g | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  |  |
| 011E | Давление на приеме насоса, МПа | 0,00-65,535 | 0,001 |  | + |  |  |
| 011F | Давление масла ПЭД, МПа | 0,00-65,535 | 0,001 |  | + |  |  |
| 0120 | Расход на выкиде, м3/сут | 0-65535 | 1 |  | + | - | Параметры не входят в стандартный протокол MODBUS ЛУКОЙЛ. Используются в КСУ-3, для данных ТМС ЭЛЕКТОН ТМСН-03 |
| 0121 | Давление на выкиде насоса 3 | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + | - |  |
| 0122 | Температура на выкиде насоса, °C 3 | 0-65535 | 1 |  | + | - |  |
| 0123 | Расход на приеме, м3/сут 3 | 0-65535 | 1 |  | + | - |  |
| 0124 | Сигнал на аналоговом входе 1 | 0-7FFF | 1 |  |  |  |  |
| 0125 | Сигнал на аналоговом входе 2 | 0-7FFF | 1 |  |  |  |  |
| 0126 | Температура обмотки двигателя, °С | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  |  |
| 0127 | Вибрация XY, g | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  | Реализовано с версии ПО КСУ-3: 170701.59 Единицы измерения (g или м/c2) определяются уставкой регистра 0367h |
| 0128 | Вибрация Z, g | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  | Единицы измерения (g или м/c2) определяются уставкой регистра 0367h |
| 0129 | Давление на приеме насоса, кгс/см2 | 0,00-65535 | 0,01 |  | + |  |  |
| 012A | Давление масла ПЭД, ктс/см2 | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + |  |  |
| 012B | Номер последнего принятого кадра ТМС | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 012C | Состояние ТМС | 0-65535 | 1 | см. таблицу 4 |  |  |  |
| 012D | Потребляемая станцией управления активная мощность, кВт | 0,0-6553,5 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчётчиком. | + |  |  |
| 012E | Потребляемая станцией управления реактивная мощность, кВАр | 0,0-6553,5 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком. | + |  |  |
| 012F | Потребляемая станцией управления полная мощность, кВА | 0,0-6553,5 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком. | + |  |  |
| Текущие параметры статистики и наработки. Функция 04h-чтение: |  |  |  |
| 08FD | Кол-во отключений ПЭД по защите ЗСП | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 08FE | Кол-во отключений ПЭД по защите ЗП | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 08FF | Кол-во отключений ПЭД по другим причинам | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0900 | Всего количество пусков ПЭД | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 0901 | Количество пусков ПЭД за месяц | 0 - 65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0902 | Количество пусков ПЭД за день | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0903 | Общее время работы ПЭД (часы) | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 0904 | Время работы за месяц (часы) | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0905 | Время работы за день (часы) | 0-23 | 1 |  | + |  |  |
| 0906 | Время работы за день (минуты) | 0-59 | 1 |  |  |  |  |
| 0907 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0908 | Время работы с момента последнего пуска (часы) | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 0909 | Время работы с момента последнего пуска (минуты) | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 090A | Время последнего пуска (месяц, день) | - | - |  |  |  |  |
| 090B | Время последнего пуска (час, год) | - | - |  |  |  |  |
| 090C | Время последнего пуска (секунды, минуты) | - | - |  |  |  |  |
| 090D | Общее время простоя ПЭД (часы) | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 090E | Потреблённая ПЭД полная электроэнергия всего, МВА*ч | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 090F | Потреблённая ПЭД полная электроэнергия всего, кВА*ч | 0,0-999,9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 0910 | Потреблённая ПЭД реактивная электроэнергия всего, МВАр*ч | 0 65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0911 | Потреблённая ПЭД реактивная электроэнергия всего, кВАр*ч | 0,0-999.9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 0912 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия всего, МВт*ч | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0913 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия всего, кВт*ч | 0,0-999,9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 0914 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия за месяц, МВт*ч | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0915 | Потреблённая активная ПЭД электроэнергия за месяц кВт*ч | 0,0 - 999,9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 0916 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия за день, МВт*ч | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0917 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия за день, кВт*ч | 0,0-999,9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 0918 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия с момента последнего пуска, МВт*ч | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0919 | Потреблённая ПЭД активная электроэнергия с момента последнего пуска, кВт*ч | 0,0 - 999,9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 091A | Время сброса счетчиков статистики и электроэнергии ПЭД (месяц, день) | - | - |  |  |  |  |
| 091B | Время сброса счетчиков статистики и электроэнергии ПЭД (час, год) | - | - |  |  |  |  |
| 091C | Время сброса счетчиков статистики и электроэнергии ПЭД (секунды, минуты) | - | - |  |  |  |  |
| 091D | Ток утечки | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + | - | Не входит в протокол Лукойл. Используются в КСУ-3 для ТМС ЭЛЕКТОН ТМСН-03 |
| 091E | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 091F | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0920 | Потреблённая СУ активная электроэнергия всего, МВт*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком | + |  |  |
| 0921 | Потреблённая СУ активная электроэнергия всего, кВт*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком | + |  |  |
| 0922 | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия всего, МВАр*ч | 0 - 65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком | + |  |  |
| 0923 | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия всего, кВАр*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком | + |  |  |
| 0924 | Потреблённая СУ полная электроэнергия всего, МВА*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком | + |  |  |
| 0925 | Потреблённая СУ полная электроэнергия всего, кВА*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком | + |  |  |
| 0926 | Потреблённая СУ активная электроэнергия за текущий месяц, МВт*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0927 | Потреблённая СУ активная электроэнергия за текущий месяц. кВт*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0928 | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за текущий месяц, МВАр*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0929 | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за текущий месяц, кВАр*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 092A | Потреблённая СУ полная электроэнергия за текущий месяц, МВА*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 092B | Потреблённая СУ полная электроэнергия за текущий месяц. кВА*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 092C | Потреблённая СУ активная электроэнергия за предыдущий месяц, МВт*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 092D | Потребленная СУ активная электроэнергия за предыдущий месяц, кВт*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 092E | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за предыдущий месяц, МВАр*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 092F | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за предыдущий месяц, кВАр*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0930 | Потреблённая СУ полная электроэнергия за предыдущий месяц, МВА*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0931 | Потреблённая СУ полная электроэнергия за предыдущий месяц, кВА*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0932 | Потреблённая СУ активная электроэнергия за текущие сутки, МВт*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0933 | Потреблённая СУ активная электроэнергия за текущие сутки. кВт*ч | 0,0-999,.9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0934 | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за текущие сутки, МВАр*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0935 | Потребленная СУ реактивная электроэнергия за текущие сутки, кВАр*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0936 | Потреблённая СУ полная электроэнергия за текущие сутки, МВА*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0937 | Потреблённая СУ полная электроэнергия за текущие сутки, кВА*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0938 | Потреблённая СУ активная электроэнергия за предыдущие сутки, МВт*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 0939 | Потреблённая СУ активная электроэнергия за предыдущие сутки, кВт*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 093A | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за предыдущие сутки, МВАр*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 093B | Потреблённая СУ реактивная электроэнергия за предыдущие сутки, кВАр*ч | 0,0-999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 093C | Потреблённая СУ полная электроэнергия за предыдущие сутки, МВА*ч | 0-65535 | 1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |
| 093D | Потреблённая СУ полная электроэнергия за предыдущие сутки, кВА*ч | 0,0 - 999,9 | 0,1 | Для станций, оборудованных внешним электросчетчиком |  |  |  |

| Данные протокола ЛУКОЙЛ | Реализация протокола в КСУ-3 |
| --- | --- |
| Адрес регистра, hex | Наименование | Диапазон, dec | Дискретность | Примечание | "+" - реализован " " - не реализован | Примечание |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |  |
| Уставки (функция 03h- чтение, 06h - запись единичного регистра, 10h -запись группы регистров) |
| 02F5 | Задержка контроля для ЭКМ высокого давления, сек | 0- 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 02F6 | Количество АПВ после отключения по дисбалансу токов | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 02F7 | Контроль ЭКМ низкого давления | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  |  |
| 02F8 | Задержка отключения по сигналу ЭКМ низкого давления, сек | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 02F9 | Задержка АПВ после отключения по сигналу ЭКМ низкого давления, мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 02FA | Количество АПВ для ЭКМ низкого давления | 0 - 65535 | 1 |  |  |  |  |
| 02FB | Задержка контроля для ЭКМ низкого давления, сек | 0 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 02FC | Время СУ (месяц, день) | - | 1 |  | + |  |  |
| 02FD | Время СУ(час, год) | - | 1 |  | + |  |  |
| 02FE | Время СУ(секунды, минуты) | - | 1 |  | + |  |  |
| 02FF | Ток холостого хода ПЭД, А | 0,0-6553,5 | 0,1 |  |  |  |  |

| Данные протокола ЛУКОЙЛ | Реализация протокола в КСУ-3 |
| --- | --- |
| Адрес регистра, hex | Наименование | Диапазон, dec | Дискретность | Примечание | "+" - реализован " " - не реализован | Примечание |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |  |
| Уставки (функция 03h- чтение, 06h - запись единичного регистра, 10h -запись группы регистров) |
| 0300 | Номинальный ток, А | 0,0-6553,5 | 0,1 |  | + | + | Номинальный ток ПЭД |
| 0301 | Напряжение отпайки ТМПН, В | 300-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0302 | COS ϕ номинальный | 0,000-1,000 | 0,001 |  | + | + |  |
| 0303 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0304 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0305 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0306 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0307 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0308 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0309 | Задержка контроля недогруза, сек | 0 - 59999 | 1 |  |  |  | Меняет значение одновременно для защиты по % и абсолютному значению тока недогруза. Выводит значение %, если % отключены то по абсолютному значению |
| 030A | Контроль недогруза | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 030B | Уставка недогруза, % | 0- 100 | 1 |  | + | + |  |
| 030C | Задержка отключения по недогрузу, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 030D | Задержка АПВ после отключения по недогрузу, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 030E | Количество АПВ после недогруза | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 030F | Режим автоматического пересчета значения загрузки ПЭД в зависимости от вы-ходной частоты | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» | + |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |  |  |
| 0310 | Контроль перегруза | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0311 | Уставка перегруза, % | 50 - 400 | 1 |  | + | + |  |
| 0312 | Задержка отключения по перегрузу, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0313 | Задержка АПВ после отключения по перегрузу, мин | 1-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0314 | Количество АПВ после перегруза | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0315 | Задержка контроля перегруза, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0316 | Контроль дисбаланса токов | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен » | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0317 | Уставка дисбаланса токов, % | 0,0- 100,0 | 0,1 |  | + | + |  |
| 0318 | Задержка отключения при дисбалансе токов, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0319 | Задержка АПВ после отключения по дисбалансу токов, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 031A | Задержка контроля дисбаланса токов, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 031B | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 031C | Контроль пониженного напряжения | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 031D | Уставка пониженного напряжения, % | 0- 100 | 1 |  | + | + |  |
| 031E | Задержка отключения по пониженному напряжению, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 031F | Задержка контроля пониженного напряжения, сек | 0 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0320 | Контроль повышенного напряжения | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0321 | Уставка повышенного напряжения | 100-260 | 1 |  | + | + |  |
| 0322 | Задержка отключения по повышенному напряжению, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0323 | Задержка контроля повышенного напряжения, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0324 | Контроль дисбаланса напряжений | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0325 | Уставка дисбаланса напряжений, % | 0,0 - 200,0 | 0,1 |  | + | + |  |
| 0326 | Задержка отключения по дисбалансу напряжений, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0327 | Задержка контроля дисбаланса напряжений, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0328 | Контроль сопротивления изоляции | 0-1 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «разрешен» |  |  |  |
| 0329 | Уставка минимального сопротивления изоляции | 30 - 9999 | 1 |  | + | + |  |
| 032A | Работа при пониженном сопротивлении изоляции | 0-1 | 1 | 0 - «запрещена» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «разрешена» |  |  |  |
| 032B | Коэффициент коррекции сопротивления изоляции | 0,001-9,999 | 0,001 |  | + | + |  |
| 032C | Контроль турбинного вращения | 0-1 | 1 | 0 - «запрещен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «разрешен» |  |
| 032D | Уставка турбинного вращения | 1,0-48,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 032E | Контроль чередования фаз | 0-1 | 1 | 0 - «запрещен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «разрешен» |  |
| 032F | Чередование фаз | 0-1 | 1 | 0 - «ABC» |  |
|  |  |  |  | 1 - «СВА» |  |
| 0330 | Контроль двери шкафа | 0-1 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «разрешен» |  |  |  |
| 0331 | Контроль ЭКМ высокого давления (ЭКМ) | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» |  |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |
| 0332 | Задержка отключения по сигналу ЭКМ высокого давления, мин | 0 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0333 | Задержка АПВ после отключения по сигналу ЭКМ высокого давления мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0334 | Количество АПВ для ЭКМ высокого давления | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0335 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0336 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0337 | Задержка АПВ при подаче электропитания, сек | 1 -59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0338 | Работа по программе | 0-1 | 1 | 0 - «отключена» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «включена» |  |  |  |
| 0339 | Время работы ПЭД в режиме работы по программе, час | 0 - 999 | 1 |  | + | + |  |
| 033A | Время работы ПЭД в режиме работы по программе, мин | 0-59 | 1 |  | + | + |  |
| 033B | Время простоя ПЭД в режиме работы по программе, час | 0-999 | 1 |  | + | + |  |
| 033C | Время простоя ПЭД в режиме работы по программе, мин | 0-59 | 1 |  | + | + |  |
| 033D | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 033E | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 033F | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0340 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0341 | Задержка сброса счетчиков АПВ после пуска, мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0342 | Период нормальной записи событий в историю работы ПЭД, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0343 | Период ускоренной записи событий в историю работы ПЭД, сек | 42278 | 1 |  | + | + |  |
| 0344 | Изменение напряжения для записи истории, % | 0- 100 | 1 |  |  |  |  |
| 0345 | Изменение тока для записи истории, % | 0-100 | 1 |  |  |  |  |
| 0346 | Изменение сопротивления изоляции для записи истории, % | 0-100 | 1 |  |  |  |  |
| 0347 | Изменение давления для записи истории, % | 0- 100 | 1 |  |  |  |  |
| 0348 | Изменение температуры для записи истории, % | 0-100 | 1 |  |  |  |  |
| 0349 | Изменение выходной частоты ПЧ для записи истории, % | 0- 100 | 1 |  |  |  |  |
| 034A | Коэффициент коррекции тока Iа | 0,000 - 9,999 | 0,001 |  | + | + |  |
| 034B | Коэффициент коррекции тока Ib | 0,000-9,999 | 0,001 |  | + | + |  |
| 034C | Коэффициент коррекции тока Iс | 0,000-9,999 | 0,001 |  | + | + |  |
| 034D | Коэффициент коррекции напряжения Uab | 0,000 - 2,500 | 0,001 |  | + | + |  |
| 034E | Коэффициент коррекции напряжения Ubc | 0,000-2,500 | 0,001 |  | + | + |  |
| 034F | Коэффициент коррекции напряжения Uca | 0,000-2,500 | 0,001 |  | + | + |  |
| 0350 | Коэффициент коррекции COS ϕ | 0,000 - 9,999 | 0,001 |  | + |  | Возвращаемое значение всегда 1,000 |
| 0351 | Тип наземного блока ТМС | 0-11 (в оригинале протокола) 0-20 - модификация для КСУ-3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 0 — «НЕТ» | + | + | Работа с ТМС отключена |
|  |  |  |  | 1— «ИРЗ ТМС1» | + | + | "ИРЗ-БСТ-В" |
|  |  |  |  | 2— «ТМСН-2 Электон» | + | + | "Электон (ТМСН-3)" |
|  |  |  |  | 3— «ТМСП-1 Электон» |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 — «СПТ-1 Борец» |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 — «СКАД-2002-СКС» |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 — «СКАД-2002В-СКС» | + | + | "СКАД" |
|  |  |  |  | 7— «PHOENIX ISU» |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 — «ИРЗ ТМС2» | + | + | "ИРЗ-БСТ-М" (ТМС-Э5) |
|  |  |  |  | 9 — «НОВОМЕТ БН-03» |  |  |  |
|  |  |  |  | 10— «ТТ37-017» |  |  |  |
|  |  |  |  | 11— «PHOENIX PIC» |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 — "Триол ТМ-01-03" | + | + | "Триол ТМ-01-03" |
| 0352 | Задержка АПВ после отключения по вибрации, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0353 | Контроль температуры на приеме насоса | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0354 | Минимальная температура на приеме насоса, °С | 0,00-655,35 | 1 |  | + | + |  |
| 0355 | Максимальная температура на приеме насоса, °С | 0,00-655,35 | 1 |  | + | + |  |
| 0356 | Задержка АПВ по температуре на приеме насоса, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0357 | Количество АПВ по температуре на приеме насоса | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0358 | Тип АПВ по температуре на приеме насоса | 0-2 | 1 | 0 - «время» |  |
|  |  |  |  | 1 - «нормализация» |  |
|  |  |  |  | 2 - комбинированный» |  |
| 0359 | Задержка отключения по температуре на приеме насоса, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 035A | Минимальное давление на приеме насоса, кгс/см2 | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + | + | + |
| 035B | Контроль температуры ПЭД | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 035C | Минимальная температура ПЭД, °С | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + | + |  |
| 035D | Максимальная температура ПЭД, °С | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + | + |  |
| 035E | Задержка АПВ по температуре ПЭД, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 035F | Количество АПВ по температуре ПЭД | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0360 | Тип АВП по температуре ПЭД | 0-2 | 1 | 0 - «время» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «нормализация» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2- «комбинированный» | + |  |  |
| 0361 | Задержка отключения по температуре ПЭД, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0362 | Единицы измерения для параметров «ТЕМПЕРАТУРА..» | 42223 | 1 | 7 - «С°» | + |  | «С°» (7) - константа |
|  |  |  |  | 8 - «F» |  |  |  |
| 0363 | Контроль вибрации | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0364 | Уставка максимальной вибрации, g | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + | + | Единицы измерения (g или м/c2) определяются уставкой регистра 0367h |
| 0365 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0366 | Задержка отключения по вибрации ПЭД, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0367 | Единицы измерения для параметров «ВИБРАЦИЯ...» | 9-10 | 1 | 9 - «g»; | + | + |  |
|  |  |  |  | 10 - «м/с2» |  |  |  |
| 0368 | Контроль давления на приеме насоса | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 -«АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0369 | Минимальное давление на приеме насоса, Мпа | 0,000-65,535 | 0,001 |  | + | + | + |
| 036A | Максимальное давление на приеме насоса, Мпа | 0,000 - 65,535 | 0,001 |  | + | + | + |
| 036B | Задержка АПВ по давлению на приеме насоса, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 036C | Количество АПВ по давлению на приеме насоса | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 036D | Тип АПВ по давлению на приеме насоса | 0-2 | 1 | 0 - «время» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «нормализация» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «комбинированный» | + |  |  |
| 036E | Задержка отключения подавлению на приеме насоса, сек | 0-59999 | 1 |  | + | + |  |
| 036F | Единицы измерения для параметров «ДАВЛЕНИЕ...» | 1-6 | 1 | 1 - «кгс/см2»; | + |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «Атм»; |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «Ат»; |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 - «МПа»; |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 - «psi»; |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 - «bar» |  |  |  |
| 0370 | Контроль давления масла ПЭД | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + | + | 0 - отключить защиту |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» | + | + | 1 - защита включена |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  | "Блок" или "АПВ" определяется по количеству АПВ. Если к-во АПВ=0, то режим "Блок" |
| 0371 | Минимальное давление масла ПЭД, МПа | 0,000-65,535 | 0,001 |  | + | + |  |
| 0372 | Максимальное давление масла ПЭД, МПа | 0,000-65,535 | 0,001 |  | + | + |  |
| 0373 | Задержка АПВ по давлению масла ПЭД, мин | 1 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0374 | Количество АПВ по давлению масла ПЭД | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0375 | Тип АПВ по давлению масла ПЭД | 0-2 | 1 | 0 - «время» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 «нормализация» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «комбинированный» | + |  |  |
| 0376 | Задержка отключения по давлению масла ПЭД, сек | 0 - 59999 | 1 |  | + | + |  |
| 0377 | Максимальное давление на приеме насоса, кгс/см2 | 0,00-655,35 | 0,01 |  | + | + |  |
| 0378 | Тип сигнала для аналоговых входов | 0-6 | - | 0 - «НЕТ» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 -«(0 - )В» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «(0 - )В» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «(0 - )В» |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 - «(0 - 500)мВ» |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 - «(0 - 150)мВ» |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 - «(0 - 20)мА» |  |  |  |
| 0379 | Максимальное значение входного сигнала для аналогового входа 1 | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 037A | Измеряемый при помощи аналогового входа 1 параметр | 0- 14 | 1 | 0 - «аналоговый сигнал (ед)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «давление (кгс/см2)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 -«давление (Атм)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 -«давление (Ат)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 - «давление (МПа)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 - «давление (psi)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 - «давление (bar)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 - «температура (°С)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 - «температура (°F)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 - «вибрация (g)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 - «вибрация (м/с )» |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 - «уровень (м)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 - «уровень (фут)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 - «расход (м3/сут)» |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 - «расход (/сут)» |  |  |  |
| 037B | Дискретность измеряемого при помощи аналогового входа 1 параметра | 0-3 | 1 | 0 - «1,0» | + |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «0,1» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «0,01» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «0,001» |  |  |  |
| 037C | Минимум шкалы для аналогового входа 1 | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 037D | Максимум шкалы для аналогового входа 1 | 0-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 037E | Контроль сигнала на аналоговом входе 1 | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» | + |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |  |  |
| 037F | Максимально допустимое значение сигнала на аналоговом входе 1 | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0380 | Минимально допустимое значение сигнала на аналоговомвходе | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0381 | Задержка контроля сигнала на аналоговом входе 1 при запускеПЭД, сек | 0 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0382 | Задержка отключения ПЭД по сигналу на аналоговом входе 1, сек | 0 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0383 | Тип АПВ по сигналу на аналоговом входе 1 | 0-2 | 1 | 0 - «время» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «нормализация» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «комбинированный» |  |  |  |
| 0384 | Задержка АПВ для аналогового входа 1, мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |
| 0385 | Количество АПВ для аналогового входа 1 | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0386 | Минимальное давление масла ПЭД, кгс/см2 | 0,00-655,35 | 0,01 |  |  |
| 0387 | Максимальное значение входного сигнала для аналогового входа 2 | 0-65535 | 1 |  |  |
| 0388 | Измеряемый при помощи аналогового входа 2 параметр | 0-14 | 1 | 0 - «аналоговый сигнал (ед)» |  |
|  |  |  |  | 1 - «давление (кгс/см2)» |  |
|  |  |  |  | 2 - «давление (Атм)» |  |
|  |  |  |  | 3 - «давление (Ат)» |  |
|  |  |  |  | 4 - «давление (МПа)» |  |
|  |  |  |  | 5 - «давление (psi)» |  |
|  |  |  |  | 6 - «давление (bar)» |  |
|  |  |  |  | 7 - «температура (°С)» |  |
|  |  |  |  | 8 - «температура ('F)» |  |
|  |  |  |  | 9 - «вибрация (g)» |  |
|  |  |  |  | 10 - «вибрация (м/с2)» |  |
|  |  |  |  | 11 - «уровень (м)» |  |
|  |  |  |  | 12 - «уровень (фут)» |  |
|  |  |  |  | 13 - «расход (м3 /сут)» |  |
|  |  |  |  | 14 - «расход (/сут)» |  |
| 0389 | Дискретность измеряемого при помощи аналогового входа 2 параметра | 0-3 | 1 | 0 - «1,0» |  |
|  |  |  |  | 1 - «0,1» |  |
|  |  |  |  | 2 - «0,01» |  |
|  |  |  |  | 3 - «0,001» |  |
| 038A | Минимум шкалы для аналогового входа 2 | 0-65535 | 1 |  |  |
| 038B | Максимум шкалы для аналогового входа 2 | 0-65535 | 1 |  |  |
| 038C | Контроль сигнала на аналоговом входе 2 | 0-2 |  | 0 - «запрещен» |  |
|  |  |  | 1 | 1 - «БЛОК» |  |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |
| 038D | Максимально допустимое значение сигнала на аналоговом входе 2 | 0-65535 | 1 |  |  |
| 038E | Минимально допустимое значение сигнала на аналоговом входе 2 | 0-65535 | 1 |  |  |
| 038F | Задержка контроля сигнала на аналоговом входе 2 при запуске ПЭД, сек | 0-59999 | 1 |  |  |
| 0390 | Задержка отключения ПЭД по сигналу на аналоговом входе 2, сек | 0-59999 | 1 |  |  |
| 0391 | Тип АПВ по сигналу на аналоговом входе 2 | 0-2 |  | 0 - «время» |  |
|  |  |  | 1 | 1 - «нормализация» |  |
|  |  |  |  | 2 - «комбинированный» |  |
| 0392 | Задержка АПВ для аналогового входа 2, мин | 1-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0393 | Количество АПВ для аналогового входа 2 | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0394 | Максимальное давление масла ПЭД, кгс/см2 | 0,00 - 655,35 | 0,01 |  |  |  |  |
| 0395 | Пароль для уровня доступа ЭЛЕКТРОМОНТЁР | 0- 65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0396 | Пароль для уровня доступа МАСТЕР | 0- 65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0397 | Пароль для уровня доступа АДМИНИСТРАТОР | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0398 | Множитель для параметров ТМС «ДАВЛЕНИЕ...» | 0-3 | 1 | 0 - «1,0» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - 0,1» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «0,01» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «0,001» | + |  |  |
| 0399 | Множитель для параметров ТМС «ТЕМПЕРАТУРА...» | 0-3 | 1 | 0 - «1,0» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «0,1» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «0,01» | + |  |  |
|  |  |  |  | 3 - 0,001» |  |  |  |
| 039A | Множитель для параметров ТМС «ВИБРАЦИЯ...» | 0-3 | 1 | 0 - «1,0» |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «0,1» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «0,01» | + |  |  |
|  |  |  |  | 3 -0,001» |  |  |  |
| 039В | Заданная частота ПЧ, Гц | 0,0-100,0 | 0,1 |  | + | + |  |
| 0460 | Заданная частота двигателя, об/мин | 80-9999 | 1 | Регистр не входит в протокол ЛУКОЙЛ, является расширением реализации протокола в КСУ-3 | + | + | КСУ-3 при воде значения контролирует максимально допустимое значение уставки «Частота вращения», определенная в КСУ-3 и не позволяет вводить значение больше разрешенного, автоматически ограничивая его. |
| 039C | Время разгона, с | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 039D | Время торможения, с | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 039E | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 039F | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 03A0 | Направление вращения | 0-1 | 1 | 0 - «прямое» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «обратное» |  |  |  |
| 03A1 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 03A2 | Несущая частота ШИМ, кГц | 2,0 - 5,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03AЗ | Режим подхвата ротора ПЭД | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03A4 | Номинальная частота, Гц | 10,0- 1000,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03A5 | Режим динамического торможения | 0- 1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03A6 | Номинальное напряжение, В | 1-500 | 1 |  | + | + | Номинальное напряжение двигателя |
| 03A7 | Темп разгона, Гц/сек | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03A8 | Темп торможения, Гц/сек | 0,1-500.0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03A9 | Режим запуска ПЭД | 0-3 | 1 | 0 - «плавный» | + |  |  |
|  |  |  |  | 1 - «с толчком» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «с раскачкой» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «с синхронизацией» |  |  |  |
| 03AA | Толчковая частота, Гц | 0,1-50,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03AB | Количество толчков | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 03AС | Напряжение толчка, % | 100-400 | 1 |  |  |  |  |
| 03AD | Длительность толчка, сек | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03AE | Темп разгона раскачки, Гц/с | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03AF | Частота раскачки, Гц | 0,1-50,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03B0 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 03B1 | Количество циклов раскачки | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 03B2 | Усиление пускового момента при раскачке, % | 0-100 | 1 |  |  |  |  |
| 03BЗ | Время торможения при раскачке, сек | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03B4 | Время разгона при раскачке, сек | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03B5 | Длительность раскачки, сек | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03B6 | Темп торможения раскачки, Гц/с | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03B7 | Режим встряхивания | 0-2 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - однократно» |  |
|  |  |  |  | 2 - «постоянно» |  |
| 03B8 | Период встряхивания, минуты | 1 -59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03B9 | Количество встряхиваний в цикле | 0-99 | 1 |  |  |  |  |
| 03BA | Длительность встряхивания, сек | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03BB | Частота F1 встряхивания, Гц | 0.0-100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03BC | Частота F2 встряхивания, Гц | 0,0- 100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03ED | Время торможения при встряхивании, сек | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03BE | Время разгона при встряхивании, сек | 0,1-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03BF | Режим ПИД-регулирования | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03C0 | Тип параметра для поддержания | 0-7 | 1 | 0 - «заданная частота» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «резерв» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «давление на приеме насоса» | + | + |  |
|  |  |  |  | 3 - «резерв» |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 - «средний ток ПЭД» |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 - «аналоговый вход 1» |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 - «аналоговый вход 2» |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 - «загрузка ПЭД» |  |  |  |
| 03C1 | Значение параметра для поддержания | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 03C2 | Пропорциональная составляющая | 0,000-65,535 | 0,001 |  |  |  |  |
| 03C3 | Интегральная составляющая | 0,00-655,35 | 0,01 |  |  |  |  |
| 03C4 | Зависимость регулирования | 0-1 | 1 | 0 - «прямая» |  |
|  |  |  |  | 1 -«обратная» |  |
| 03C5 | Период регулирования, сек | 1-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 03C6 | Тип регулятора | 0-2 | 1 | 0 - «П», |  |
|  |  |  |  | 1 - «ПИ», |  |
|  |  |  |  | 2 -«ПИД» |  |
| 03C7 | Дифференциальная составляющая | 0,00-655,35 | 0,01 |  |  |  |  |
| 03C8 | Диапазон нечувствительности регулятора | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 03C9 | Режим прокачки газа | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03CA | Частота прокачки, Гц | 0,1- 100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03CB | Ток для включения прокачки газа, А | 0,0 - 6553,5 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03CC | Ток для отключения прокачки газа, А | 0,0-6553,5 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03CD | Длительность прокачки газа, сек | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03CE | Время задержки включения / отключения прокачки газа, сек | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03CF | Время разгона при прокачке газа, сек | 0,0-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03D0 | Время торможения при прокачке газа, сек | 0,0-200,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03D1 | Ограничение тока при плавном изменении частоты | 0-1 | 1 | 0- «отключен» 1 -«включен» |  |  |  |
| 03D2 | Режим плавного изменения частоты | 0-2 | 1 | 0 - «отключен» | + | + |  |
|  |  |  |  | 1 - «однократно» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «постоянно» |  |  |  |
| 03D3 | Начальная частота, Гц | 0,0- 100,0 | 0,1 |  | + | + |  |
| 03D4 | Конечная частота, Гц | 0,0- 100,0 | 0,1 |  | + | + |  |
| 03D5 | Скорость изменения, Гц/час | 0,01 50,00 | 0,01 |  |  |  |  |
| 03D6 | Уставка предельного тока для режима плавного изменения частоты, % | 0- 150 | 1 |  |  |  |  |
| 03D7 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 03D8 | Частота синхронизации. Гц | 0,1 - 100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03D9 | Время синхронизации, сек | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03DA | Начальная уставка недогрузки для режима плавного изменения частоты, % | 0- 100 | 1 |  |  |  |  |
| 03DB | Режим ограничения тока | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03DC | Режим ограничения температуры ПЭД | 0-1 | 1 | 0 -«отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 -«включен» |  |
| 03DD | Режим автоматической оптимизации выходного напряжения СУ по току ПЭД | 0-2 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «однократно» |  |
|  |  |  |  | 2 - «периодически» |  |
| 03DE | Период оптимизации, мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03DF | Количество АПВ после отключения по вибрации | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 03E0 | Защита по минимальной выходной частоте | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «БЛОК» |  |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |
| 03E1 | Уставка минимальной выходной частоты, Гц | 0,1-100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03E2 | Задержка отключения для защиты по минимальной выходной частоте, сек | 0 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03EЗ | Задержка контроля минимальной выходной частоты , сек | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03E4 | Задержка АПВ после отключения по минимальной выходной частоте, мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03EЗ | Количество АПВ после отключения по минимальной выходной частоте | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 03E6 | Защита по максимальной выходной частоте | 0-2 | 1 | 0 - «запрещен» 1 - «БЛОК» |  |
|  |  |  |  | 2 - «АПВ» |  |
| 03E7 | Уставка максимальной выходной частоты, Гц | 0,1 - 100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03E8 | Задержка отключения для защиты по максимальной выходной частоте, сек | 0 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03E9 | Задержка контроля максимальной выходной частоты, сек | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03FA | Задержка АПВ после отключения по максимальной выходной частоте, мин | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 03EB | Количество АПВ после отключения по максимальной выходной частоте | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 03EC | Режим ограничения температуры радиатора ПЧ | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03DC | Режим работы при пониженном напряжении электропитания | 0-1 | 1 | 0 - «отключен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «включен» |  |
| 03EE | Хар-ка U/F, точка F1, Гц | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03EF | Хар-ка U/F, точка U1, % | 0,0- 100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F0 | Хар-ка U/F, точка F2, Гц | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F1 | Хар-ка U/F, точка U2, % | 0,0- 100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F2 | Хар-ка U/F, точка F3, Гц | 0,1 - 500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F3 | Хар-ка U/F, точка U3, % | 0,0-100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F4 | Хар-ка U/F, точка F4, Гц | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F5 | Хар-ка U/F, точка U4, % | 0,0-100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F6 | Хар-ка U/F, точка F5, Гц | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F7 | Хар-ка U/F, точка U5, % | 0,0-100,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F8 | Темп разгона в режиме встряхивания, Гц/с | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03F9 | Темп торможения в режиме встряхивания, Гц/с | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03FA | Темп разгона в режиме прокачки газа, Гц/с | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| 03FB | Темп торможения в режиме прокачки газа, Гц/с | 0,1-500,0 | 0,1 |  |  |  |  |
| Монтажные данные и данные оборудования СУ (функция для чтения 03h, для записи 06h, 10h) |
| 03FC | Сетевой адрес СУ при подключении внешнего коммуникационного устройства (RS232) | 0-247 | 1 |  |  |  |  |
| 03FD | Скорость обмена при подключении внешнего коммуникационного устройства (RS232), бит/с | 0- 10 | 1 | 1 - «2400» |  |
|  |  |  |  | 2 - «4800» |  |
|  |  |  |  | 3 - «9600» |  |
|  |  |  |  | 4 - «14400» |  |
|  |  |  |  | 5 - «19200» |  |
|  |  |  |  | 6 - «28800» |  |
|  |  |  |  | 7 - «38400» |  |
|  |  |  |  | 8 - «57600» |  |
|  |  |  |  | 9 - «76800» |  |
|  |  |  |  | 10 - «115200 |  |
| 03FE | Тип протокола при подключении внешнего коммуникационного устройства (RS232) | 0-4 | 1 | 0 - "ИРЗ" |  |
|  |  |  |  | 1 - «ТНК-ВР стандарт» |  |
|  |  |  |  | 2 - «Роснефть-ЮНГ» |  |
|  |  |  |  | 3- «ТНК-ВР расширенный» 4 - «ЛЗС расширенный» |  |
| 03FF | Задержка выдачи ответа на запрос при подключении внешнего коммуникационного устройства (RS232), мс | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0400 | Сетевой адрес СУ в системе телемеханики (RS485) | 0-247 | 1 |  | + | + |  |
| 0401 | Скорость обмена в системе телемеханики (RS485), бит/с | 0-10 | 1 | 1 - «2400» | + | + |  |
|  |  |  |  | 2 - «4800» |  |  | 2 - «4800» |
|  |  |  |  | 3 - «9600» |  |  | 3 - «9600» |
|  |  |  |  | 4 - «14400» |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 -«19200» |  |  | 5 -«19200» |
|  |  |  |  | 6 - «28800» |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 - «38400» |  |  | 7 - «38400» |
|  |  |  |  | 8 - «57600» |  |  | 8 - «57600» |
|  |  |  |  | 9 - «76800» |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 - «115200» |  |  | 10 - «115200» |
| 0402 | Тип протокола СУ в системе телемеханики (RS485) | 0-4 | 1 | 0 - "ИРЗ" |  |  |  |
|  |  |  |  | 1- «ТНК-ВР стандарт» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «Роснефть-ЮНГ» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «ТНК-ВР расширенный» |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 - «ЛЗС расширенный» | + |  |  |
| 0403 | Задержка выдачи ответа (RS485), мс | 0-59999 | 1 |  |  |  |  |
| 0404 | Дистанционный запуск ПЭД в ручном режиме | 0-1 | 1 | 0 - «запрещен» |  |
|  |  |  |  | 1 - «разрешен» |  |
| 0405 | Номинальная мощность ПЭД, кВт | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0406 | Номинальное напряжение питания ПЭД, В | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0407 | Номинальная подача ЭЦН, м3/сут | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0408 | Оптимальный напор ЭЦН, м | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0409 | Глубина спуска ЭЦН, м | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 040A | Плотность пластовой жидкости, кг/м3 | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 040B | Номинальная мощность ТМПН, кВА | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 040C | Номер месторождения | 0-65335 | 1 |  | + | + |  |
| 040D | Номер куста | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 040E | Номер скважины | 0-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 040F | Номер питающего фидера | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 0410 | Дата установки Суна месте эксплуатации (день) | 11324 | 1 |  |  |  |  |
| 0411 | Дата установки СУ эксплуатации (месяц) | 42339 | 1 |  |  |  |  |
| 0412 | Дата установки СУ эксплуатации (год) | 0-99 | 1 |  |  |  |  |
| 0413… 041A | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 041B | Заводской номер контроллера (ст.часть) | 0-1 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 041D | Резерв | 0-65535 | 1 |  |  |  |  |
| 041E | Дата изготовления контроллера (день) | 11324 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 041F | Дата изготовления контроллера (месяц) | 42339 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0420 | Дата изготовления контроллера (год) | 0-99 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0421 | Резерв | - | - |  |  |  |  |
| 0422 | Дата установки ПО контроллера (день) | 11324 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0423 | Дата установки ПО контроллера (месяц) | 42339 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0424 | Дата установки ПО контроллера (год) | 0-99 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0425 | Резерв | 0-65535 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0426 | Дата изготовления СУ (день) | 11324 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0427 | Дата изготовления СУ (месяц) | 42339 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0428 | Дата изготовления СУ (год) | 0-99 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 0429 | Заводской номер СУ(ст. часть) | 0-4294967295 | 1 | Параметр только для чтения | + |  |  |
| 042A | Заводской номер СУ (мл. часть) |  |  | Параметр только для чтения | + |  |  |
| 042B | Номинальный ток СУ, А | 0-65535 | 1 | Параметр только для чтения |  |  |  |
| 042C | Коэффициент трансформации трансформаторов тока для внешнего электросчетчика | 1-65535 | 1 |  | + |  |  |
| 042D | Тип внешнего электросчетчика | 0-3 | 1 | 0 - «нет» | + |  | Нельзя изменять тип электросчетчика, значение уставки всегда равно "3" |
|  |  |  |  | 1- «ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4» |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - «СЭТ-4ТМ.03» |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 - «Другой тип» |  |  |  |
| 042E | Период опроса внешнего электросчетчика, сек | 1 - 59999 | 1 |  |  |  |  |
| 042F | Сетевой адрес внешнего электросчетчика | 1-65535 | 1 |  | + | + |  |
| 0430 | Версия ПО контроллера (ст. часть) | 0-65535 | 1 | Параметр только для чтения | + |  |  |
| 0431 | Версия ПО контроллера (мл часть) | 0-65535 | 1 | Параметр только для чтения | + |  |  |

| Данные протокола ЛУКОЙЛ | Реализация протокола в КСУ-3 |
| --- | --- |
| Адрес регистра, hex | Наименование | Диапазон, dec | Дискретность | Примечание | "+"- реализован " " - не реализован | Примечание |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |  |
| Команды (функция 05h – запись, 01h-чтение*) Функция чтения не входит в протокол ЛУКОЙЛ и является расширением протокола, реализованного в КСУ-3 |
| 0201 | Команда запуска / останова СУ | 0 и 65280 | - | 0000h - останов FF00h - запуск | + | + |  |
| 0203 | Команда снятия блокировки запуска СУ | 0 | - | 0 - снять блокировку |  | Не реализована |

Рисунок 1.  Формат регистра состояния СУ (адрес 00FFh)

Таблица 2. Коды и описание текущего состояния СУ (содержится в ответе на запрос «00F9», табл. 1)

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код текущего состояния СУ, hex | Описание текущего состояния СУ |  |
| 00 | ПЭД запущен и работает | + |
| 01 | ПЭД работает, активен режим подхвата ротора ПЭД |  |
| 02 | ПЭД работает, активен режим толчка |  |
| 03 | ПЭД работает, активен режим раскачки |  |
| 04 | ПЭД работает, активен режим синхронизации |  |
| 05 | ПЭД работает, активен режим ПИ - регулирования | + |
| 06 | ПЭД работает, активен режим встряхивания |  |
| 07 | ПЭД работает, активен режим плавного изменения частоты |  |
| 08 | ПЭД работает, активен режим оптимизации напряжения |  |
| 09 | ПЭД работает, активен режим ограничения тока |  |
| 0А | ПЭД работает, активен режим ограничения температуры |  |
| 0B | ПЭД работает, активен режим работы с изменением частоты |  |
| 0С | ПЭД работает, активен режим прокачки газа |  |
| 0D | ПЭД работает, режим реверса по сигналу цифрового входа 1 |  |
| 0Е | ПЭД работает, режим реверса по сигналу цифрового входа 2 |  |
| 0F | ПЭД работает, режим реверса по сигналу цифрового входа 3 |  |
| 10 | ПЭД работает, режим реверса по сигналу цифрового входа 4 |  |
| 12 | ПЭД работает, режим реверса по сигналу цифрового входа 6 |  |
| 13 | ПЭД работает, режим уменьшения частоты по сигналу цифрового входа 1 |  |
| 14 | ПЭД работает, режим уменьшения частоты по сигналу цифрового входа 2 |  |
| 15 | ПЭД работает, режим уменьшения частоты по сигналу цифрового входа 3 |  |
| 16 | ПЭД работает, режим уменьшения частоты по сигналу цифрового входа 4 |  |

Продолжение таблицы 2

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код текущего состояния СУ, hex | Описание текущего состояния СУ |  |
| 17 | ПЭД работает, режим уменьшения частоты по сигналу цифрового входа 5 |  |
| 18 | ПЭД работает, режим уменьшения частоты по сигналу цифрового входа 6 |  |
| 19 | ПЭД работает, режим разгона по сигналу цифрового входа 1 |  |
| 1А | ПЭД работает, режим разгона по сигналу цифрового входа 2 |  |
| 1B | ПЭД работает, режим разгона по сигнал цифрового входа 3 |  |
| 1С | ПЭД работает, режим разгона по сигналу цифрового входа 4 |  |
| 1D | ПЭД работает, режим разгона по сигналу цифрового входа 5 |  |
| 1E | ПЭД работает, режим разгона по сигналу цифрового входа 6 |  |
| 1F | Резерв |  |
| 20 | ПЭД остановлен | + В ситуации, когда мотор остановлен оператором или исчерпалось АПВ. |
| 21 | ПЭД остановлен и идет отсчет времени до запуска (режим работы по программе) | + Например, такая ситуация при работе по циклограмме по времени. |
| 22 | ПЭД остановлен и идет отсчет времени до запуска (отсчет АПВ после защиты) | + |
| 23 | ПЭД остановлен и идет отсчет времени до запуска (отсчет времени разновременного пуска) |  |
| 24 | ПЭД остановлен. Режим блокировки запуска (по уставке «БЛОК.») |  |
| 25 | ПЭД остановлен. Режим блокировки запуска по АПВ (Много АПВ) |  |
| 26 | Электропитание включено. ПЭД остановлен | В ситуации, когда питание только подали, станция загрузилась а оператор еще не нажимал кнопу «ПУСК» |
| 27 | ПЭД остановлен, ожидание нормализации параметра | + Смотрим защиту, по которой остановился двигатель. У защиты есть флаг «Проверка параметра до АПВ». Если этот флаг взведен, то это наш случай. |
| 28 | ПЭД остановлен, обрыв питания |  |
| 29 | ПЭД остановлен. Режим блокировки после команды дистанционного останова | Мотор остановлен по команде от Modbus |
| 2A...FF | Резерв |  |

Таблица 3. Коды и причины останова СУ (содержится в ответе на запрос «0x00FF» в таблице 1 и см. рисунок 1)

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код останова | Причины останова СУ |  |
| 0 | НЕТ АВАРИЙ | + |
| 1 | Пониженное сопротивление изоляции ТМПН -кабель - ПЭД | + |
| 2 | Напряжение Uab меньше нормы |  |
| 3 | Напряжение Ubc меньше нормы | + |
| 4 | Напряжение Uca меньше нормы |  |
| 5 | Напряжение Uab больше нормы |  |
| 6 | Напряжение Ubc больше нормы | + |
| 7 | Напряжение Uca больше нормы |  |
| 8 | Дисбаланс напряжений Uab - Ubc |  |
| 9 | Дисбаланс напряжений Uab - Uca | + |
| 10 | Дисбаланс напряжений Ubc - Uca |  |
| 11 | Недогруз (ЗСП) | + |
| 12 | Перегруз (ЗП) | + |
| 13 | Дисбаланс тока фаз Iа - Ib |  |
| 14 | Дисбаланс тока фаз Iа - Iс | + |
| 15 | Дисбаланс тока фаз Ib - Ic |  |
| 16 | Пониженная загрузка ПЭД | + |
| 17 | Частота турбинного вращения выше нормы | + |
| 18 | Открыта дверь шкафа станции управления | + |
| 19 | Неправильное чередование фаз напряжения электросети на вводимых клеммах |  |

Продолжение таблицы 3

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код останова | Причины останова СУ |  |
| 20 | Резерв |  |
| 21 | Резерв |  |
| 22 | Резерв |  |
| 23 | Сработал ЭКМ высокого давления |  |
| 24 | Сработал ЭКМ низкого давления |  |
| 25 | Температура пластовой жидкости на входе ЭЦН выше нормы | + |
| 26 | Температура ПЭД выше нормы | + |
| 27 | Вибрация X в зоне подвески ПЭД выше нормы |  |
| 28 | Вибрация Y в зоне подвески ПЭД выше нормы |  |
| 29 | Давление пластовой жидкости на входе ЭЦН ниже нормы | + |
| 30 | Давление масла в ПЭД ниже нормы | + |
| 31 | Исчерпан лимит количества пусков | + |
| 32 | Неисправна цепь контроля сопротивления изоляции |  |
| 33 | Резерв |  |
| 34 | НЕТ АВАРИЙ |  |
| 35 | Вибрация XY в зоне подвески ПЭД выше нормы | + |
| 36 | Вибрация Z в зоне подвески ПЭД выше нормы | + |
| 37 | Неисправность контроллера (плата МК) |  |
| 38 | Резерв |  |
| 39 | Резерв |  |
| 40 | Температура радиатора ПЧ выше нормы | + |
| 41 | Защита ПЧ |  |
| 42 | Напряжение в цепи DC выше нормы |  |
| 43 | Напряжение в цепи DC ниже нормы |  |

Продолжение таблицы 3

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код останова | Причины останова СУ |  |
| 44 | Перегруз ПЧ (Код 5) |  |
| 45 | Перегруз ПЧ (Код 6) |  |
| 46 | Защита ПЧ (Код 7) |  |
| 47 | Защита ПЧ (Код 8) |  |
| 48 | Повреждение цепи заряда DC |  |
| 49 | Защита ПЧ (Код 11) |  |
| 50 | Защита ПЧ (Код 12) |  |
| 51 | Защита ПЧ (Код 13) |  |
| 52 | Защита ПЧ (Код 20) |  |
| 53 | Защита ПЧ (Код 21) |  |
| 54 | Защита ПЧ (Код 22) |  |
| 55 | Защита ПЧ (Код 23) |  |
| 56 | Защита ПЧ (Код 24) |  |
| 57 | Перегруз ПЧ (Код 25) |  |
| 58 | Защита ПЧ (Код 26) |  |
| 59 | Зашита ПЧ (Код 27) |  |
| 60 | Зашита ПЧ (Код 28) |  |
| 61 | Зашита ПЧ (Код 29) |  |
| 62 | Аппаратная защита ПЧ |  |
| 63 | Нет связи контроллера с платой управления ПЧ | + |
| 64 | Пуск невозможен по причине отсутствия напряжения питания на платы управления ПЧ |  |
| 65 | Производится прогрев СУ. Запуск заблокирован |  |
| 94 | Останов при активном сигнале на цифровом входе 1 |  |
| 95 | Останов при активном сигнале на цифровом входе 2 |  |
| 96 | Останов при активном сигнале на цифровом входе 3 |  |

Продолжение таблицы 3

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код останова | Причины останова СУ |  |
| 97 | Останов при активном сигнале на цифровом входе 4 |  |
| 98 | Останов при активном сигнале на цифровом входе 5 |  |
| 99 | Останов при активном сигнале на цифровом входе 6 |  |
| 100 | Останов по сигналу внешнего запрета |  |
| 101 | Резерв |  |
| 102 | Резерв |  |
| 103 | Стоп оператор |  |
| 104 | Резерв |  |
| 105 | Отсутствует подтверждение о запуске ПЭД |  |
| 106 | Автоматический останов ПЭД при работе по программе |  |
| 107 | Обрыв электропитания |  |
| 109 | Резерв |  |
| 110 | Резерв |  |
| 111 | Резерв |  |
| 112 | Дистанционный останов ПЭД по команде от SCADA - системы |  |
| 113 | Резерв |  |
| 114 | Резерв |  |
| 115 | Стоп оператор |  |
| 116 | Останов по срыву подачи при возникновении газовой пробки после неудачной попытки прокачки газа |  |
| 117 | Автоматический останов ПЭД при работе по программе |  |
| 118 | Резерв |  |
| 119 | Неисправность контроллера (плата БСАВ) |  |
| 120 | Неисправность контроллера (плата БСПЧ) |  |
| 121 | Неисправность контроллера (плата МКТН) |  |

Продолжение таблицы 3

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код останова | Причины останова СУ |  |
| 122 | Неисправность контроллера (плата МКИ) |  |
| 128 | Сигнал на аналоговом входе 1 больше допуска, заданного уставкой |  |
| 129 | Сигнал на аналоговом входе 1 меньше допуска, заданного уставкой |  |
| 130 | Сигнал на аналоговом входе 2 больше допуска, заданного уставкой |  |
| 131 | Сигнал на аналоговом входе 2 меньше допуска, заданного уставкой |  |
| 132 | Дистанционный останов ПЭД по команде от SCADA системы |  |
| 133 | Выходная частота больше заданной уставкой «МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА» |  |
| 134 | Выходная частота меньше заданной уставкой «МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА» |  |

Таблица 4 – состояние ТМС, ответ на запрос «0x012C»

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Значение регистра, hex | Описание |  |
| 0000 | Норма | Не реализовано |
| 0001 | Нет связи с наземным блоком ТМС |  |
| 0002 | Нет связи с погружным блоком ТМС |  |
| 0004 | Высокое напряжение на 0 ТМПН |  |

Таблица 5 - Запрос идентификационной информации

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение параметра, hex |  |
| Адрес | Адрес СУ (XX) | Не реализовано |
| Функция ModBs | 2B |  |
| MEI Type | 0Е |  |
| Read Dev Id Code | 01 |  |
| Object Id | 00 |  |
| CRC16 | Контрольная сумма (ХХХХ) |  |

Таблица 6 - Ответ на запрос идентификационной информации

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение параметра, hex | Описание |  |
| Адрес | Адрес СУ (XX) |  | Не реализовано |
| Функция ModBs | 2B |  |  |
| MEI Туре | 0Е |  |  |
| Read Dev Id Code | 01 |  |  |
| Conformity Level | 01 |  |  |
| More Follows | 00 |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение параметра, hex | Описание |  |
| Next Object Id | 00 |  | Не реализовано |
| Number Of Objects | 03 |  |  |
| Object Id | 00 |  |  |
| Object Length | 03 |  |  |
| Object Value | "IRZ" | Производитель оборудования |  |
| Object Id | 01 |  |  |
| Object Length | 04 |  |  |
| Object Value | "-500" | Серия оборудования |  |
| Object Id | 02 |  |  |
| Object Length | XX (XX - размер следующего параметра в байтах) |  |  |
| Object Value | "ver HHH.SSS.RRRRR" | Версия ПО оборудования |  |
| CRC16 | Контрольная сумма (ХХХХ) |  |  |

Таблица 7 – Коды и описания ошибок (см. сообщения об ошибках).

| Данные протокола «ЛУКОЙЛ» | Реализовано в КСУ-3 СУ «Ритэкс» «+» - реализовано « » - не реализовано |
| --- | --- |
| Код ошибки | Описание |  |
| 01 | Принятый код функции не может быть обработан. Байты расширения кода ошибки не являются информативными. | + |
| 02 | Адрес данных указанный в запросе не доступен. Байты расширения кода ошибки не являются информативными. | + |
| 03 | Величина содержащаяся в поле данных запроса является не допустимой величиной . Байты расширения кода ошибки содержат Modbus-адрес недопустимых данных. | + |
| 04 | Ошибка имела место пока подчиненный пытался выполнить затребованное действие. Байты расширения кода ошибки не являются информативными. |  |
| 05 | Запрос принят и обрабатывается, но на это требуется некоторое время. Этот ответ защищает от генерации ошибки таймаута. Байты расширения кода ошибки не являются информативными. |  |
| 06 | Подчиненный занят обработкой команды. Главный должен повторить сообщение позже, когда подчиненный освободится. Байты расширения кода ошибки не являются информативными. |  |

# Footnotes

В протоколе «ЛУКОЙЛ» КСУ-3 возможно задание следующих значений:

4800/9600/19200/38400/57600/115200

В протоколе «ЛУКОЙЛ» КСУ-3 не реализовано

Параметры не входят в стандартный протокол MODBUS ЛУКОЙЛ. В стандартном протоколе MODBUS ЛУКОЙЛ данные адреса не используются (зарезервированы).

Параметры не входят в стандартный протокол MODBUS ЛУКОЙЛ. В стандартном протоколе MODBUS ЛУКОЙЛ данные адреса не используются (зарезервированы).